## Slide 1
PA 3-1 Cache的模拟
2025年10月28日
2025年10月29日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 前情提要（以餐厅为类比）
冰箱 = 内存
PA 1 ALU
PA 1 FPU
PA 2-1 指挥双手的大脑
= 解码和执行指令的控制器
PA 1 灶台上的锅
= 寄存器
总线数据交换（我们不模拟）
PA 2-2 Kernel
客户定制菜单=ELF文件（PA 2-2 + PA 2-3.2）
PA 2-2 装载
PA 2-3.1 丰富的味觉
= 完善的调试器 （强行类比）

## Slide 3: PA 3的总体任务（以餐厅为类比）
对这一块有点不满意

## Slide 4: PA 3-1 Cache的模拟
如何加快获取数据的速度？

## Slide 5: PA 3-1 Cache的模拟
动机：频繁的访存大大影响了运算的速度
  每次取指令要访存
    instr_fetch()
  每次取/存操作数要访存
    operand_read() / write()
    调用vaddr_read() / write()
  一条指令访存三四次，时间都花在访存上了
对这一块有点不满意
食材摆太远，取用太耗时

## Slide 6: PA 3-1 Cache的模拟
怎么办？
  灶台（CPU芯片）上还有点空间，我放些小碟子来临时存放马上要用的东西（数据）
  这就是Cache，内存的Cache
内存里读出来，马上要用的数据，在Cache中摆好。要用的时候直接从Cache中读。否则每次都访存，指令没执行几条，时间都消耗了。
后厨冰箱送出来，马上要烫的食材，在台面盘子里放好。要吃的时候直接盘子里夹。否则服务员一趟趟的跑，菜没吃几口，汤都烧干了。

## Slide 7: PA 3-1 Cache的模拟
基本原理：局部性
  时间局部性
    刚刚被访问过的数据很有可能再被访问（循环）
  空间局部性
    刚刚被访问数据附近的数据很有可能马上再被访问（数组、指令序列）

## Slide 8: PA 3-1 Cache的模拟
Cache设计时的三大问题
  问题一： Cache行和主存块的映射
    某个主存地址对应cache中的什么位置？
  问题二： Cache中主存块的替换算法
    Cache满了怎么再进新数据？
  问题三： Cache一致性问题
    写操作要怎么处理？

## Slide 9: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  某个主存地址对应cache中的什么位置？
  首先，映射的基本单元（即，主存块和对应cache行）取多大？
    对主存和Cache都以相同的尺寸进行划分成单元
      设，都以2b字节为大小进行划分
    主存中的一个单元叫一个主存块（block）
    Cache中的一个单元叫一个Cache行（line）或槽（slot）

## Slide 10: 主存和Cache的划分
字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
2b
2b
主存块
主存块
2b
主存块
…
字节 | 字节 | 字节 | 字节
字节 | 字节 | 字节 | 字节
字节 | 字节 | 字节 | 字节
2b
…
Cache行
Cache行
Cache行
主存
Cache
第0块
第1块
第2块
第0行
第1行
第2行
问题一： Cache行和主存块的映射
某个主存块对应哪个Cache行？

## Slide 11: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  某个主存地址对应cache中的什么位置？
  第二，主存块和Cache行怎么对应？
    直接映射
      一个萝卜一个盘~（坑->盘）
    全相联映射
      是盘就能占
    组相联映射
      划分成组，不能占别组的盘，但自己的组内是盘就能占

## Slide 12: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?

## Slide 13: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?
举例：
块大小 = 4B
主存分为 64 块
Cache数据区有 4 行
第0块 -> 第0行
第1块 -> 第1行
第2块 -> 第2行
第3块 -> 第3行
第4块 -> 第0行
…
第63块 -> 第3行

## Slide 14: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?
给定NEMU中的一个32位的物理地址，如何计算其块号？如何计算其行号？
块号 = 物理地址 / 2b（取整）
行号 = 块号 mod 2c

## Slide 15: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?
给定NEMU中的一个32位的物理地址，如何计算其块号？如何计算其行号？
块号 = 物理地址 / 2b （取整）
行号 = 块号 mod 2c

## Slide 16: PA 3-1 Cache的模拟
块号 = 物理地址 / 2b （取整）
行号 = 块号 mod 2c
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?
块号
块内地址
高m位
低b位
给定NEMU中的一个32位的物理地址，如何计算其块号？如何计算其行号？
m + b = 32 位物理地址

## Slide 17: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?
块号
块内地址
高m位
低b位
给定NEMU中的一个32位的物理地址，如何计算其块号？如何计算其行号？
m + b = 32 位物理地址
块号 = 物理地址 / 2b （取整）
行号 = 块号 mod 2c

## Slide 18: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
    都以2b字节为大小进行划分
    主存可以被划分成2m个块
    Cache的数据区提供了2c个行
  如何一个萝卜一个盘？
    模映射法：内存中第M个块的块号 M mod Cache的行数 => Cache行号
    对应到主存物理地址的划分?
块号
块内地址
高m位
低b位
给定NEMU中的一个32位的物理地址，如何计算其块号？如何计算其行号？
标记
块内地址
Cache行号
高m-c位
中间c位
块号 = 物理地址 / 2b （取整）
行号 = 块号 mod 2c

## Slide 19: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
  Cache的组织
标记
块内地址
高m-c位
低b位
Cache行号
中间c位
标记
标记
标记
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
Cache行号（就是Cache行构成的数组之下标，不用显式给了）
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
有效位
额外的1比特有效位：为0表示Cache行无效，为1表示有效
主存（物理）地址：
Cache：

## Slide 20: PA 3-1 Cache的模拟
标记
块内地址
高m-c位
低b位
Cache行号
中间c位
标记
标记
标记
标记
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
有效位
主存（物理）
地址：
Cache：
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
  所以说我有了主存物理地址，我想读数据，怎么知道它对应Cache里的哪一行？在不在Cache里？

## Slide 21: PA 3-1 Cache的模拟
主存（物理）
地址：
Cache：
标记
块内地址
高m-c位
低b位
Cache行号
中间c位
标记
标记
标记
标记
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
有效位
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
第一步：找行号
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
  所以说我有了主存物理地址，我想读数据，怎么知道它对应Cache里的哪一行？在不在Cache里？

## Slide 22: PA 3-1 Cache的模拟
标记
块内地址
高m-c位
低b位
Cache行号
中间c位
标记
标记
标记
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
主存（物理）
地址：
Cache：
有效位
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
第一步：找行号
第二步：比标记
相等？有希望！继续
不等？没希望！读内存块去
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
  所以说我有了主存物理地址，我想读数据，怎么知道它对应Cache里的哪一行？在不在Cache里？

## Slide 23: PA 3-1 Cache的模拟
标记
块内地址
高m-c位
低b位
Cache行号
中间c位
标记
标记
标记
标记
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
主存（物理）
地址：
Cache：
有效位
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
第一步：找行号
第二步：比标记
相等？有希望！继续
不等？没希望！读内存块去
第三步：看有效位
为1？中！读Cache
为0？没中！读内存块去
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
  所以说我有了主存物理地址，我想读数据，怎么知道它对应Cache里的哪一行？在不在Cache里？

## Slide 24: PA 3-1 Cache的模拟
标记
块内地址
高m-c位
低b位
Cache行号
中间c位
标记
标记
标记
标记
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
主存（物理）
地址：
Cache：
有效位
第四步：如命中，按照块内地址读cache
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
第一步：找行号
第二步：比标记
相等？有希望！继续
不等？没希望！读内存块去
第三步：看有效位
为1？中！读cache
为0？没中！读内存块去
2b字节块（行）内数据
第四步*：如不命中，按照物理内存读主存，把块搬入cache，填好标记和有效位，按照块内地址读cache
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法
  所以说我有了主存物理地址，我想读数据，怎么知道它对应Cache里的哪一行？在不在Cache里？

## Slide 25: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
11
01
0
1
2
3
1
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
33 8D 9C 7F
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 26: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
11
01
0
1
2
3
1
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
33 8D 9C 7F
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
块号
2位块内偏移量
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 27: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
11
01
0
1
2
3
1
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
33 8D 9C 7F
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
2位行号
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 28: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
11
01
0
1
2
3
1
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
33 8D 9C 7F
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 29: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
11
01
0
1
2
3
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
33 8D 9C 7F
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
1
有效位为1
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 30: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
11
01
0
1
2
3
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
33 8D 9C 7F
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
1
标记不同，Cache缺失
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 31: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
01
0
1
2
3
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
1
10
51 99 07 85
将第00..001010主存块读入Cache，替换当前行，更新有效位和标记
块号
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 32: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
01
0
1
2
3
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101001
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
1
10
51 99 07 85
读Cache得到99
主存物理地址（读1字节）:

## Slide 33: 举例
块大小：4B
物理地址：32位
Cache行数：4行
直接映射法
Cache：
00
10
01
0
1
2
3
1
1
1
7D 3A 4C 56
FF 01 83 9D
BC A5 34 21
有效位
标记（高位0省略）
数据区
00…00101010
主存物理地址（读1字节）:
0 1 2 3
块内偏移量
标记
行号
1
10
51 99 07 85
Cache命中，读Cache得到07

## Slide 34: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  理解直接映射法的基础上
  全相联映射：是坑就占
标记
标记
标记
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
Cache行号（没用了）
0
1
2
3
有效位
有效位
有效位
有效位
块号
块内地址
高m位
低b位
m位
根据主存物理地址找Cache行的时候就拿块号和标记一个个去比，比到一样的就是命中
m + b = 32 位物理地址

## Slide 35: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法的基础上
  组相联映射：折中方案
    Cache的数据区提供了2c个行
    划分成2q个组（q肯定小于c）
    一个组里有2s = 2c-q行，称为2s路组相联
组间采用直接映射
组内采用全相联映射

## Slide 36: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法的基础上
  组相联映射：折中方案
    Cache的数据区提供了2c个行
    划分成2q个组（q肯定小于c）
    一个组里有2s = 2c-q行，称为2s路组相联
标记
块内地址
高m-q位
低b位
Cache组号
中间q位
主存（物理）地址：

## Slide 37: Cache的另外两种映射方法
组相联映射：直接映射和全相联映射的折中
  主存和Cache都以2b字节为大小进行划分成块和行
  主存可以被划分成2m个块
  Cache包括2c个行，分为2q组
  2c-q 路组相联
标记
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
有效位
有效位
标记
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
有效位
有效位
标记
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
有效位
有效位
标记
标记
2b字节块（行）内数据
2b字节块（行）内数据
有效位
有效位
组0
组1
组2
组3
2路组相联

## Slide 38: 访问cache的流程
从物理地址中提取cache的行号
标记
块内地址
高32-c-b位
低b位
Cache行号
中间c位
物理地址：
根据行号选择对应的cache行
有效位为1
AND 标记一致？
根据块内地址访问数据
是
Cache命中
将对应主存块送cache行并更新有效位和标记
否
Cache缺失
Cache的缺失处理
整块送入cache

## Slide 39: PA 3-1 Cache的模拟
问题一： Cache行和主存块的映射
  直接映射法的基础上
  组相联映射：折中方案
    有了物理地址找到Cache行的过程
      第一步：根据组号找到相应的组
      第二步：组内的Cache行一个个比标记，命中？不命中？
      第三步：看有效位，命中？不命中？
      第四步：命中？读Cache：不命中？先搬主存块到Cache，再读Cache
标记
块内地址
高m-q位
低b位
Cache组号
中间q位
主存（物理）地址：
Cache组织（参见课本）

## Slide 40: PA 3-1 Cache的模拟
各有优劣
问题一： Cache行和主存块的映射
  某个主存地址对应cache中的什么位置？
  第二，主存块和Cache行怎么对应？
    直接映射
      一个萝卜一个盘~（坑->盘）
    全相联映射
      是盘就能占
    组相联映射
      划分成组，不能占别组的盘，但自己的组内是盘就能占

## Slide 41: 数据跨块的处理
 |  |  | 78 | 56 | 34 | 12 |  |  | 
低地址
高地址
后一个主存块
前一个主存块
数据的起始地址
数据的终止地址
数据长度
要不要判断数据跨块的情形？
出现了跨块怎么办？拆开访问cache行
要不要注意大小端？

## Slide 42: PA 3-1 Cache的模拟
问题二： Cache中主存块的替换算法
  Cache满了怎么再进新数据？
  根据程序特性各有优劣（略，参见课本）
    先进先出法
    最近最少用法
    最近不经常用法
    随机替换算法

## Slide 43: PA 3-1 Cache的模拟
问题三： Cache一致性问题
  发生于Cache被写了之后，Cache和主存内容不一致了
  通常两种策略（略，参见课本）
    全写法（write through）：写Cache同时写主存
      写分配法（write allocate）：写缺失会导致Cache装载
      非写分配法（not write allocate）：写缺失不导致Cache装载
    回写法（write back）：Cache行被替换时再写主存块
      需要额外设置脏位

## Slide 44: CPU访问Cache的过程
CPU给出虚拟地址
（以后再谈）
计算其物理地址
（Cache对应的是物理地址）
对应主存块在Cache中？
（映射方法）
访问Cache存取数据
（写的时候考虑一致性问题）
Cache中有空闲行？
从Cache中替换出一行
（替换算法）
主存块送Cache
Y
N
Y
N

## Slide 45: PA 3-1 Cache的模拟（要求）
在NEMU中实现一个cache，它的性质如下:
主存块大小为64B
cache存储空间的大小为64KB
8-way set associative
标志位只需要valid bit即可
替换算法采用随机方式
write through
not write allocate

## Slide 46: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
第一步：编辑include/config.h
#define CACHE_ENABLED

## Slide 47: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
第二步：编辑 nemu/include/memory/mmu/cache.h
  在里面定义一个Cache行所对应的结构体，假设名称为CacheLine
  结构的几个要点
    标志位有哪些？（只需要valid bit即可）
    标记部分多少位？（8-way set associative， cache block存储空间的大小为64B ）
    数据区怎么表示？（cache block存储空间的大小为64B）
注意把cache放在mmu目录下只是为了方便，概念上并不合适

## Slide 48: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
第三步：编辑 nemu/src/memory/mmu/cache.c
  在里面为模拟Cache分配存储空间，也就是在cache.c中定义一个全局变量，其形式为在cache.h中定义的CacheLine类型的数组
  因为是用内存中的数组模拟的cache，所以完成模拟后性能没法提升
  该数组的要点
    Cache该有多少行？
    （cache block存储空间的大小为64B，cache存储空间的大小为64KB）

## Slide 49: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
第四步：编辑 nemu/include/memory/mmu/cache.h
  在里面声明一些cache所提供的函数
    init_cache();
      初始化cache，核心就是把valid bit都清0
    uint32_t cache_read(paddr_t paddr, size_t len);
      读cache
      前两个参数分别是物理地址和读的字节数
      最后一个参数就是cache数组的首地址，假设在cache.h中定义的Cache行的结构体名称为CacheLine
      返回值为读出的数据
    void cache_write(paddr_t paddr, size_t len, uint32_t data);
      写cache
      除data参数是待写的数据外，其它参数含义和cache_read()相同
      不需要返回值

## Slide 50: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
第五步：编辑 nemu/src/memory/mmu/cache.c
  实现在cache.h中所声明的函数
    init_cache();
      初始化cache，核心就是把valid bit都清0
    uint32_t cache_read(paddr_t paddr, size_t len);
      读cache
      根据paddr找到标记、组号、与块内地址
      根据组号去定位相应的组（起始Cache行号）
      与组内的CacheLine比较标记和有效位
      命中怎样？不命中（缺失）又怎样？
      组满了怎办？（随机替换算法）
    void cache_write(paddr_t paddr, size_t len, uint32_t data);
      写cache
      和cache_read()采用同样过程根据paddr定位CacheLine
      命中怎样？不命中（缺失）又怎样？（not write allocate）
      写cache，同时主存里面对应的块怎么办？（write through）
注意数据跨cache行的情形！

## Slide 51: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
第六步：编辑 nemu/src/memory/memory.c
  #include “memory/mmu/cache.h”
  在init_mem()函数中调用init_cache()
    加入条件编译选项以便日后通过修改include/config.h来跳过cache相关代码
    具体仿照教程中（或后页）针对paddr_read()和paddr_write()的修改方法
  在paddr_read()和paddr_write()中分别通过cache_read()和cache_write()函数来实现对物理地址的读写
  可以设置一个简单的模拟计时器，如果cache命中则时间+10，cache缺失则时间+100，比较一下模拟的时间消耗有什么变化
    也可以加入对cache命中率的统计

## Slide 52: PA 3-1 Cache的模拟（NEMU代码）
uint32_t paddr_read(paddr_t paddr, size_t len) {
uint32_t ret = 0;
#ifdef CACHE_ENABLED
ret = cache_read(paddr, len);
#else
ret = hw_mem_read(paddr, len);
#endif
return ret;
}
void paddr_write(paddr_t paddr, size_t len, uint32_t data) {
#ifdef CACHE_ENABLED
cache_write(paddr, len, data);
#else
hw_mem_write(paddr, len, data);
#endif
}
nemu/src/memory/memory.c
能不能assert？
能不能assert？

## Slide 53: 祝大家学习快乐，身心健康！