## Slide 1: PA 2-1 – 指令解码与执行
2025年09月23日
2025年09月24日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 汇编知识提要
e9 00 00 00 00 55 89 e5 53 83 ec 10 e8 8f 00 00 00 ...
不管什么语言写的程序，最后交给CPU执行的，都是机器指令的序列
这些指令与对应的汇编助记符一一对应
jmp 30005; push %ebp; mov %esp,%ebp; push %ebx; sub $0x10,%esp; call 300a0; ...

## Slide 3: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现

## Slide 4: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现

## Slide 5: 计算机执行程序的过程
Windows: .exe
Linux: ELF

## Slide 6: 计算机执行程序的过程
Windows: .exe
Linux: ELF
1. 将可执行文件中的指令、数据从外部存储器（如，硬盘）装载到内存中
PA 2-2 深入探讨
PA 2-1 简化实现

## Slide 7: 计算机执行程序的过程
Windows: .exe
Linux: ELF
1. 将可执行文件中的指令、数据从外部存储器（如，硬盘）装载到内存中
PA 2-2 深入探讨
PA 2-1 简化实现
2. 循环往复地取指令、取操作数、执行、写操作数（若需要写）

## Slide 8: 计算机执行程序的过程
Windows: .exe
Linux: ELF
1. 将可执行文件中的指令、数据从外部存储器（如，硬盘）装载到内存中
PA 2-2 深入探讨
PA 2-1 简化实现
2. 循环往复地取指令、取操作数、执行、写操作数（若需要写）

## Slide 9: NEMU模拟程序执行
testcase/
kernel/
nemu/src/memory/
PA 4-2 再模拟，目前用内存中的ramdisk替代
nemu/src/cpu/
相关代码

## Slide 10: NEMU模拟程序执行：PA 2-1
执行make run或者make test_pa-2-1运行PA 2-1任务

## Slide 11: NEMU模拟程序执行：PA 2-1
执行make run或者make test_pa-2-1运行PA 2-1任务
testcase/src/add.c
testcase/bin/add
testcase/bin/add.img
第一步，编译得到测试用例的可执行文件和二进制镜像文件
gcc
objcopy
// ELF 格式的可执行文件，PA 2-2 处理
// 二进制镜像文件，PA 2-1 使用
testcase/Makefile
规则

## Slide 12: NEMU模拟程序执行：PA 2-1
执行make run或者make test_pa-2-1运行PA 2-1任务
第一步，编译得到测试用例的可执行文件和二进制镜像文件
testcase/Makefile
规则
第二步，NEMU执行测试用例
./nemu/nemu --autorun --testcase add
规则

## Slide 13
添加自己的测试用例：
添加testcase/src/my_case.c
重新编译整个项目，或单独重新编译testcase
控制台执行：./nemu/nemu --testcase my_case --autorun

## Slide 14: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
Windows: .exe
Linux: ELF
1. 将可执行文件中的指令、数据从外部存储器（如，硬盘）装载到内存中

## Slide 15: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
@ nemu/src/memory/memory.c
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B]
1.1 NEMU初始化模拟内存（PA 2-1的装载）

## Slide 16: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
1.1 NEMU初始化模拟内存（PA 2-1的装载）
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
testcase/bin/add testcase/bin/add.img
直接拷贝
load_exec()
@ nemu/src/main.c:30

## Slide 17: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
1.1 NEMU初始化模拟内存（PA 2-1的装载）
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
8d 4c 24 04 83 e4 f0 ff 71 fc 55 89 e5 53 51 e8 fc ff
……
hello_world.o: file format elf32-i386
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
0: 8d 4c 24 04 lea 0x4(%esp),%ecx
4: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
7: ff 71 fc pushl -0x4(%ecx)
a: 55 push %ebp
b: 89 e5 mov %esp,%ebp
d: 53 push %ebx
e: 51 push %ecx
f: e8 fc ff ff ff call 10 <main+0x10>
反汇编

## Slide 18: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
1.2 NEMU初始化CPU
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
初始化EIP和ESP
init_cpu()
@ nemu/src/cpu/cpu.c:17

## Slide 19: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
1.2 NEMU初始化CPU
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
初始化EIP和ESP
init_cpu()
@ nemu/src/cpu/cpu.c:17
指向测试用例的第一条指令
8d 4c 24 04 83 e4 f0 ff 71 fc 55 89 e5 53 51 e8 fc ff
……

## Slide 20: 计算机执行程序的过程
Windows: .exe
Linux: ELF
1. 将可执行文件中的指令、数据从外部存储器（如，硬盘）装载到内存中
PA 2-2 深入探讨
PA 2-1 简化实现
2. 循环往复地取指令、取操作数、执行、写操作数（若需要写）
√

## Slide 21: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
在C语言里如何模拟这个循环往复的过程？

## Slide 22: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
void exec(uint32_t n)
{
…
nemu_state = NEMU_RUN;
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{ // 执行eip指向的指令
instr_len = exec_inst();
// eip指向下一条指令
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c

## Slide 23: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
void exec(uint32_t n)
{
…
nemu_state = NEMU_RUN;
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{ // 执行eip指向的指令
instr_len = exec_inst();
// eip指向下一条指令
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
    int exec_inst()
    {
    uint8_t opcode = 0;
    opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
    int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
    return len;
    }
nemu/src/cpu/cpu.c

## Slide 24: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
void exec(uint32_t n)
{
…
nemu_state = NEMU_RUN;
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{ // 执行eip指向的指令
instr_len = exec_inst();
// eip指向下一条指令
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
    int exec_inst()
    {
    uint8_t opcode = 0;
    opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
    int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
    return len;
    }
nemu/src/cpu/cpu.c
读cpu.eip内存地址处，1字节的数据（指令操作码）

## Slide 25: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
void exec(uint32_t n)
{
…
nemu_state = NEMU_RUN;
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{ // 执行eip指向的指令
instr_len = exec_inst();
// eip指向下一条指令
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
    int exec_inst()
    {
    uint8_t opcode = 0;
    opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
    int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
    return len;
    }
nemu/src/cpu/cpu.c
解码并执行该指令，返回指令长度

## Slide 26
nemu/src/cpu/cpu.c

## Slide 27: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
void exec(uint32_t n)
{
…
nemu_state = NEMU_RUN;
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{ // 执行eip指向的指令
instr_len = exec_inst();
// eip指向下一条指令
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
    int exec_inst()
    {
    uint8_t opcode = 0;
    opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
    int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
    return len;
    }
nemu/src/cpu/cpu.c
解码并执行该指令，返回指令长度
how to?

## Slide 28: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现

## Slide 29: 指令的解码
内存中的指令数据：8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
EIP
如何理解？怎么模拟？

## Slide 30: 指令的解码
不同的汇编同一条指令
内存中的指令数据：8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
EIP
按i386指令集体系结构的规定

## Slide 31: 指令的解码
内存中的指令数据：8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
EIP
+-----------+-----------+-----------+--------+------+------+------+------------+-----------+
|instruction| address- | operand- |segment |opcode|ModR/M| SIB |displacement| immediate |
| prefix |size prefix|size prefix|override| | | | | |
|-----------+-----------+-----------+--------+------+------+------+------------+-----------|
| 0 OR 1 | 0 OR 1 | 0 OR 1 | 0 OR 1 |1 OR 2|0 OR 1|0 OR 1| 0,1,2 OR 4 |0,1,2 OR 4 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
| number of bytes |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
各种前缀，我们只模拟operand-size prefix，其值为0x66
操作码
(ModR/M中也可能包含一点)
各种找到操作数（寻址）的办法
最大是4，体现我们是32位机
按i386指令集体系结构的规定

## Slide 32: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
EIP
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册

## Slide 33
i386手册，pg. 414，Appendix A, One-Byte Opcode Map
8
B

## Slide 34
i386手册，pg. 414，Appendix A, One-Byte Opcode Map
8
B
MOV Gv, Ev

## Slide 35
i386手册，pg. 412，Appendix A
MOV Gv, Ev
16位
32位

## Slide 36: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
  Intel格式，表示把一个Ev类型操作数MOV到Gv类型操作数里
  objdump和gdb中采用的AT&T格式指令操作数顺序正好相反
  若有需要，到i386手册Chapter 17细查
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
opcode

## Slide 37: 指令的解码
i386手册，pg. 242，Section 17.2.1

## Slide 38: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
opcode
modr/m
0x94 = 10 010 100
MOD REG/OPCODE R/M

## Slide 39: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
opcode
modr/m
0x94 = 10 010 100
根据Gv和没有0x66前缀，查i386手册表17.2，010表示edx
MOD REG/OPCODE R/M

## Slide 40: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
opcode
modr/m
0x94 = 10 010 100
MOD REG/OPCODE R/M
查i386手册表17-3，发现是内存地址disp32[--][--]，还有SIB字节

## Slide 41: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
根据Mod + R/M域决定有SIB字节（内存地址disp32[--][--]）
opcode
modr/m
0x83 = 10 000 011
SS INDEX BASE
sib

## Slide 42
i386手册，pg. 242，Section 17.2.1

## Slide 43: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
根据Mod + R/M域决定有SIB字节（内存地址disp32[--][--]）
opcode
modr/m
0x83 = 10 000 011
SS INDEX BASE
sib
查i386手册表17-4
*4 eax ebx
内存地址 = disp32+ebx+eax*4

## Slide 44: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
根据Mod + R/M域决定有SIB字节（内存地址disp32[--][--]）
SIB字节后面自然还有disp32 – 32位的偏移量（小端方式）
opcode
modr/m
sib
disp32

## Slide 45: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
根据Mod + R/M域决定有SIB字节（内存地址disp32[--][--]）
SIB字节后面自然还有disp32 – 32位的偏移量（小端方式）
该指令所有需要的信息已经获得，对应AT&T格式汇编：
opcode
modr/m
sib
disp32
movl 0x1100(%ebx, %eax, 4), %edx
后续指令
EIP指向下一条指令

## Slide 46: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现

## Slide 47: NEMU模拟指令解码和执行
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
// get the opcode， 取操作数
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
// instruction decode and execution，执行这条指令
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
指令解码与执行

## Slide 48: NEMU模拟指令解码和执行
opcode_entry是一个函数指针数组
  其中每一个元素指向一条指令的模拟函数
访问 opcode_entry[opcode] == 调用对应位置指向的函数
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = { … }
// the type of an instruction entry
typedef int (*instr_func)(uint32_t eip, uint8_t opcode);
nemu/include/cpu/instr_helper.h
实现某一条指令的功能

## Slide 49
内存： C7 05 48 11 10 00 02 00 00 00
nemu/src/cpu/cpu.c
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
1. cpu.eip指向C7
2. Opcode取出为C7
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = {
…
/* 0xc4 - 0xc7*/ inv, inv, mov_i2rm_b, mov_i2rm_v,
…
}
3. 访问数组即函数调用
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm;
rm.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &rm);
imm.type = OPR_IMM;
imm.addr = eip + len;
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm);
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
4. 返回指令长度
5. 循环开启下一条指令
当前EIP
mov_i2rm_v是模拟C7指令的函数

## Slide 50: NEMU模拟指令解码和执行
怎么写某操作码对应的instr_func？
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
这是一条把一个立即数mov到R/M中的指令，操作数长度为16或32位
推荐命名规则：
指令名_源操作数类型2目的操作数类型_长度后缀

## Slide 51: NEMU模拟指令解码和执行
在nemu/include/cpu/instr_helper.h中我们给出了用于精简指令实现的宏，一些实用信息（详细用法参阅教程，比较详尽）
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) …
inst_name就是指令的名称：mov，add，sub，…
src_type和dest_type是源和目的操作数类型，与decode_operand系列宏一致：
  rm – 寄存器或内存地址 – 对应手册E类型
  r – 寄存器地址 – 对应手册G类型
  i – 立即数 – 对应手册I类型
  m – 内存地址 – 差不多对应手册M类型
  a – 根据操作数长度对应al, ax, eax – 手册里没有
  c – 根据操作数长度对应cl, cx, ecx – 手册里没有
  o – 偏移量 – 对应手册里的O类型
suffix是操作数长度后缀，与decode_data_size系列宏一致：
  b, w, l, v – 8，16，32，16/32位
  bv – 源操作数为8位，目的操作数为16/32位，特殊指令用到
  short, near – jmp指令用到，分别指代8位和32位
  你可以根据实际需要添加其他的宏或改写已有的宏

## Slide 52: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 53: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h
#define make_instr_func(name) int name(uint32_t eip, uint8_t opcode)
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = { … }
// the type of an instruction entry
typedef int (*instr_func)(uint32_t eip, uint8_t opcode);
对比一下opcode_entry的类型

## Slide 54: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 55: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/include/cpu/operand.h
enum {OPR_IMM, OPR_REG, OPR_MEM, OPR_CREG, OPR_SREG};
typedef struct {
int type;
// addr地址，随type不同解释也不同
uint32_t addr;
uint8_t sreg; // 现在不管
uint32_t val;
// data_size = 8, 16, 32
size_t data_size;
#ifdef DEBUG
MEM_ADDR mem_addr;
#endif
}OPERAND;

## Slide 56: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 57: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/src/cpu/instr/data_size.c
uint8_t data_size = 32;
make_instr_func(data_size_16) {
uint8_t op_code = 0;
int len = 0;
data_size = 16;
op_code = instr_fetch(eip + 1, 1);
len = opcode_entry[op_code](eip + 1, op_code);
data_size = 32;
return 1 + len;
}

## Slide 58: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 59: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/src/cpu/decode/modrm.c
int modrm_rm(uint32_t eip, OPERAND * rm) ;
就是查表过程变成代码
会将传入的rm变量的type和addr（包括sreg）填好
返回解析modr/m所扫描过的字节数（包括可能的SIB和disp）

## Slide 60: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 61: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/src/cpu/decode/operand.c
void operand_read(OPERAND * opr) {
switch(opr->type) {
case OPR_MEM: …
case OPR_IMM:
opr->val = vaddr_read(opr->addr, SREG_CS, 4);
break;
case OPR_REG:
if(opr->data_size == 8) {
opr->val = cpu.gpr[opr->addr % 4]._8[opr->addr / 4];
} else {
opr->val = cpu.gpr[opr->addr]._32;
}
break;
case OPR_CREG: …
case OPR_SREG: …
// deal with data size
switch(opr->data_size) {
case 8: opr->val = opr->val & 0xff; break;
case 16: opr->val = opr->val & 0xffff; break;
case 32: break;
default: …
}
}

## Slide 62: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
执行mov操作并且写目的操作数

## Slide 63: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
返回指令长度

## Slide 64
内存： C7 05 48 11 10 00 02 00 00 00
nemu/src/cpu/cpu.c
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
1. cpu.eip指向C7
2. Opcode取出为C7
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = {
…
/* 0xc4 - 0xc7*/ inv, inv, mov_i2rm_b, mov_i2rm_v,
…
}
3. 访问数组即函数调用
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm;
rm.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &rm);
imm.type = OPR_IMM;
imm.addr = eip + len;
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm);
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
4. 返回指令长度
5. 循环开启下一条指令
当前EIP
mov_i2rm_v是模拟C7指令的函数

## Slide 65: PA 2-1要做的任务：执行make run或make test_pa-2-1
invalid opcode(eip = 0x00030033): 83 f8 01 66 c7 05 34 12 ...
There are two cases which will trigger this unexpected exception:
1. The instruction at eip = 0x00030033 is not implemented.
2. Something is implemented incorrectly.
Find this eip value(0x00030033) in the disassembling result to distinguish which case it is.
If it is the first case, see
_ ____ ___ __ __ __ _
(_)___ \ / _ \ / / | \/ | | |
_ __) | (_) |/ /_ | \ / | __ _ _ __ _ _ __ _| |
| ||__ < > _ <| '_ \ | |\/| |/ _` | '_ \| | | |/ _` | |
| |___) | (_) | (_) | | | | | (_| | | | | |_| | (_| | |
|_|____/ \___/ \___/ |_| |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__,_|_|
for more details.
If it is the second case, remember:
* The machine is always right!
* Every line of untested code is always wrong!
根据eip，结合打印出来的内存内容定位需要实现的指令
配合使用我们定制的objdump工具
http://114.212.10.212/wl/pa2020_spring_guide
源码：https://gitee.com/wlicsnju/binutils4nemu
需要修改Makefile来指定测试用例

## Slide 66: PA 2-1要做的任务：执行make run或make test_pa-2-1
  查i386手册得知这是一条什么指令
    先查appendix A得知指令的类型和格式
    必要的话查section 17.2.1译码ModR/M和SIB字节
    必要的话查section 17.2.2.11查看指令的具体含义和细节
  写该操作码对应的instr_func
    例如：make_instr_func(mov_i2rm_v)
  把这个函数在nemu/include/cpu/instr.h中声明一下
  在opcode_entry对应该操作码的地方把这个函数的函数名填进去替代原来的inv
  重复上述过程直至完成所有需要模拟的指令

## Slide 67: NEMU模拟指令解码和执行
针对这个框架有一些要特别注意的地方
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
这一步非常机械，对于某些指令，如特殊的jmp、ret中涉及到跳转到某一个绝对的地址（而非相对下一条指令起始地址的偏移量）时，要在实现时灵活指定指令长度为0，来规避cpu.eip += instr_len

## Slide 68: 实验目标
PA 2-1提交截止时间待定
建议大家先写一些指令，发现在实现过程中不方便的地方，下一次课我们讲解框架代码中和精简指令实现的宏的有关内容
$ make clean
$ make test_pa-2-1
...
./nemu/nemu --autorun --testcase struct
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/struct.img elf: ./testcase/bin/struct
nemu: HIT GOOD TRAP at eip = 0x0003010c
NEMU2 terminated
./nemu/nemu --autorun --testcase string
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/string.img elf: ./testcase/bin/string
nemu: HIT GOOD TRAP at eip = 0x0003016a
NEMU2 terminated
./nemu/nemu --autorun --testcase hello-str
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/hello-str.img elf: ./testcase/bin/hello-str
nemu: HIT GOOD TRAP at eip = 0x00030105
NEMU2 terminated
./nemu/nemu --autorun --testcase test-float
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/test-float.img elf: ./testcase/bin/test-float
nemu: HIT BAD TRAP at eip = 0x000300c8
NEMU2 terminated
make[1]: Leaving directory '/home/icspa/teaching/temp_test/pa_code'
控制台

## Slide 69: 但是！

## Slide 70: 用于精简指令实现的宏
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
普通实现
精简实现
会出现大量相似的重复代码
同样指令同样的逻辑
一行对应一条指令的实现

## Slide 71
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for making an instruction entry
#define make_instr_func(name) int name(uint32_t eip, uint8_t opcode)
nemu/include/cpu/instr_helper.h
int mov_r2rm_v (uint32_t eip, uint8_t opcode)

## Slide 72
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \
concat(decode_data_size_, suffix) \
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 73
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 74
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 75
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 76
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 77
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \ //调用执行函数
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 78
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \ //调用执行函数
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h
Static关键字很关键！

## Slide 79
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \ //调用执行函数
return len; \ // 返回指令长度
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 80
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
nemu/src/cpu/instr/mov.c

## Slide 81
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1;
opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…);
instr_execute_2op();
return len;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
等价

## Slide 82
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1;
opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…);
instr_execute_2op();
return len;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
等价
opr_src和opr_dest是定义在operand.c中的两个全局变量

## Slide 83
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1;
opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…);
instr_execute_2op();
return len;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
等价
modrm系列函数看Guide的描述

## Slide 84: PA 2-1 结束